## Slide 1
GEORGE / 工程與管理驗證報告
HighwaySwapSim
模型與計算驗證
固定假設下的獨立重算、守恆與金額對帳
2026 年 9 月 8 日
Notes: 本報告檢查模型與程式在指定測試範圍內的一致性。三組資料皆為合成案例，不是現場營運紀錄。
[Sources]
HighwaySwapSim v0.3 / schema 1.3; Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json; docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json.
[/Sources]

## Slide 2
受測案例可重算，實際獲利仍待校準
3、4、5 日三組合成案例；不代表已窮盡全部 1–31 日情境。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
02
本輪驗證涵蓋
47,489 項解析比較通過
3 組案例逐日、逐時對照
電量按宣告容差比較
已結算金額逐分核對
結論適用範圍
固定版本、輸入與捨入規則
支持受測案例的實作一致性
真實需求、設備與獲利需實測
Notes: 高精度獨立對照支持數值檢查；不構成對所有輸入、所有工況或站點獲利的保證。
[Sources]
HighwaySwapSim v0.3 / schema 1.3; Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json; docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json.
ASME, Verification, Validation and Uncertainty Quantification: https://www.asme.org/codes-standards/publications-information/verification-validation-uncertainty (accessed 2026-09-08)
NIST, Summary of Industrial Verification, Validation and Uncertainty Quantification Procedures: https://www.nist.gov/publications/summary-industrial-verification-validation-and-uncertainty-quantification-procedures (accessed 2026-09-08)
NASA-STD-7009, Standard for Models and Simulations: https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-STD-7009 (accessed 2026-09-08)
[/Sources]

## Slide 3
跨日狀態、物理事件與金額各有邊界
同一條事件時間軸，連接狀態更新、能源帳本及外部交易。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
03
層級 | 本版處理 | 需核對的邊界
狀態 | 庫存、佇列及進行中服務 跨日延續 | 前日收盤＝次日開盤
事件 | 到站、充電／換電完成 設備上下線 | 按實際事件時點步進
物理 | 逐時節點、連線與 來源電表能源帳本 | 功率上限、損失及輔機供電
交易 | 到站鎖定零售價；電網按 實際來源與時段取價 | 內部轉移不形成收入
投資 | 代表日外推；庫存缺口 阻止投資預測 | 外生假設及完整成本
Notes: 能力範圍為 1–31 日連續模擬，逐車到站列包含 day，設備停機使用絕對分鐘。源鏈和詳細拓撲的額定功率、能損與計量邊界必須一致。
[Sources]
HighwaySwapSim v0.3 / schema 1.3; Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json; docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json.
[/Sources]

## Slide 4
舊版缺口涉及物理約束與投資判斷
總體能量平衡成立，仍不足以保證事件時點、設備能力或財務輸出正確。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
04
原問題 | 可能後果 | 本輪修正
24 小時重置滿電庫存 | 跨日重複使用期初能量 | 連續狀態與期末庫存揭露
輔機斷電未聯鎖； 完成事件不精確 | 中斷仍服務； 錯跨電價時段 | 暫停／阻擋與精確事件步進
拓撲與額定邊界不足 | 旁路、並聯或損耗 計入錯誤位置 | 拓撲規則與元件邊界檢查
缺少元件及來源明細 | 總額無法定位 內部違反約束 | 節點、連線及來源電表帳本
IRR、固定輔機費 及參數快照錯置 | 投資報酬偏差； 草稿與舊結果混用 | 穩定求根、固定費不縮放 僅使用結果參數快照
Notes: 原版 0.2.0 再現：輔機供電移除仍服務；1 kWh / 480 kW 應在 0.125 分鐘完成，原版取 1 分鐘。財務有效輸入案例原 IRR 輸出年化 409,500%，獨立真值為 −99.9755859375%。修正狀態由凍結版本測試確認。
[Sources]
HighwaySwapSim v0.3 / schema 1.3; Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json; docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json.
Local audit/electrical-repro.mjs; audit/event-repro.mjs; audit/path-repro.mjs; financial audit regression findings.
[/Sources]

## Slide 5
獨立重算同時檢查方程、時間與結算
以解析區間積分重建基準，不調用模擬器、功率分配器或帳單函式。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
05
V01／V03：SST 路徑
E網 = E電池 ÷ (0.98 × 0.95)
V02：PCS 與 AC 分支
E網 = [E_EV ÷ (0.96 × 0.95)
＋ E_AC] ÷ 0.98
AC 輔機經變壓器，旁路 PCS／DD。
獨立性與會計契約
Python Decimal：70 位精度
閉式區間積分；完整輸入固定
數量／價格先到 6 位小數
發票 HALF_UP 結算至整分
電網依來源 × 絕對小時計費
基準日界與入帳規則另經複核
Notes: 以上方程適用三組合成 fixture 的效率：SST0.98、DD0.95、PCS0.96、變壓器0.98。E_AC 為變壓器輸出側 AC 負載，不經 PCS/DD。獨立基準不代表永不出錯；本輪複核修正 ready 數量日界歸屬與逐時收入／完成計數的會計期間語意。每次修正依明定契約重新獨立推導，保留首次失敗報告及更正 hash，不以程式實際值覆寫獨立期望。詳 corrections.json、first-attempt-report 及 verification-report.json。數值精度不能替代物理模型或真實資料確認。引用來源只支持驗證／確認／不確定性方法觀念，不代表取得任何機構認證。
[Sources]
HighwaySwapSim v0.3 / schema 1.3; Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json; docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json.
ASME, Verification, Validation and Uncertainty Quantification: https://www.asme.org/codes-standards/publications-information/verification-validation-uncertainty (accessed 2026-09-08)
NIST, Summary of Industrial Verification, Validation and Uncertainty Quantification Procedures: https://www.nist.gov/publications/summary-industrial-verification-validation-and-uncertainty-quantification-procedures (accessed 2026-09-08)
NASA-STD-7009, Standard for Models and Simulations: https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-STD-7009 (accessed 2026-09-08)
[/Sources]

## Slide 6
三組合成案例分別隔離關鍵計算機制
固定／變動營運成本皆設為 0，CAPEX 未設定；V01、V03 的零輔機是刻意簡化。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
06
案例條件 | V01｜SST 換電 | V02｜PCS＋AC＋EV | V03｜跨站停機
期間與服務 | 3 日；每日每站 1 次 100 kWh 換電 | 4 日；每日每站 1 次 100 kWh 充電 | 5 日；每日 23:00 每站到站換電
電力路徑 | 各站 grid → SST → DD → 電池 | grid → 變壓器 → PCS → DD → EV | 僅 A-grid 供兩站 DC 連線傳遞至 B
輔機負載 | 0 kW | 每站 AC 10 kW 全天持續供應 | 0 kW
購電與零售價 (CNY/kWh) | 購電 0.50 零售 0.80 | 購電每日 0.40–0.70 零售加 0.30 | A 購電 0.40–0.80 B 零售 1.20
主要辨識能力 | 跨日庫存補回 SST／DD 損耗 | 固定輔機負擔 多段轉換與每日價 | 第 2–3 日斷電 佇列、來源價與庫存
Notes: 所有案例初始 A/B 各一顆滿電 100 kWh 電池；電池端或 EV 端充電功率 50 kW。換電佔用 7.5 分鐘。金額單位 CNY，電價單位 CNY/kWh。V03 A 購電每日 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8；B 的 0.90 欄位只影響 B 到站鎖定的零售價，加服務費0.30後為1.20，不能替代 A-grid 的實際購電價。
[Sources]
Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json
Repository docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json; artifacts/verification/actual-V01_SST_3D.json; actual-V02_PCS_AC_EV_4D.json; actual-V03_OUTAGE_CROSSSITE_5D.json
[/Sources]

## Slide 7
V01｜跨日庫存補回，三天逐日一致
每格上行為程式、下行為獨立 Decimal；電量 kWh，金額 CNY。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
07
日 | 客戶交付 程式 / 獨立 | 電網購入 程式 / 獨立 | 結算收入 程式 / 獨立 | 電網支付 程式 / 獨立
D1 | 200.000000 200.000000 | 214.822771 214.822771 | 160.00 160.00 | 107.42 107.42
D2 | 200.000000 200.000000 | 214.822771 214.822771 | 160.00 160.00 | 107.42 107.42
D3 | 200.000000 200.000000 | 214.822771 214.822771 | 160.00 160.00 | 107.42 107.42
金額逐分相同；電量最大差 9.09e-13 kWh。展示 6 位小數，判定用未截短值。
Notes: 案例 V01_SST_3D。3天共完成6次換電，600kWh客戶交付，期初/期末庫存同為200kWh。
完整每日結果包含損耗、庫存變化、服務次數、來源與元件帳本，詳見基準與比對檔。
[Sources]
Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json
Repository docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json; artifacts/verification/actual-V01_SST_3D.json; actual-V02_PCS_AC_EV_4D.json; actual-V03_OUTAGE_CROSSSITE_5D.json
[/Sources]

## Slide 8
V02｜固定輔機成本隨天數持續發生
每格上行為程式、下行為獨立 Decimal；電量 kWh，金額 CNY。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
08
日 | 客戶交付 程式 / 獨立 | 電網購入 程式 / 獨立 | 結算收入 程式 / 獨立 | 電網支付 程式 / 獨立
D1 | 200.000000 200.000000 | 713.569638 713.569638 | 140.00 140.00 | 285.36 285.36
D2 | 200.000000 200.000000 | 713.569638 713.569638 | 160.00 160.00 | 356.68 356.68
D3 | 200.000000 200.000000 | 713.569638 713.569638 | 180.00 180.00 | 428.04 428.04
D4 | 200.000000 200.000000 | 713.569638 713.569638 | 200.00 200.00 | 499.36 499.36
金額逐分相同；電量最大差 2.96e-12 kWh。展示 6 位小數，判定用未截短值。
Notes: 案例 V02_PCS_AC_EV_4D。兩站共1920kWh固定輔機耗電；即使客戶每次收費含服務費，模型期間貢獻仍為負值。
完整每日結果包含損耗、庫存變化、服務次數、來源與元件帳本，詳見基準與比對檔。
[Sources]
Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json
Repository docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json; artifacts/verification/actual-V01_SST_3D.json; actual-V02_PCS_AC_EV_4D.json; actual-V03_OUTAGE_CROSSSITE_5D.json
[/Sources]

## Slide 9
V03｜停機保留佇列，恢復後完成服務
每格上行為程式、下行為獨立 Decimal；電量 kWh，金額 CNY。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
09
日 | 客戶交付 程式 / 獨立 | 電網購入 程式 / 獨立 | 結算收入 程式 / 獨立 | 電網支付 程式 / 獨立
D1 | 200.000000 200.000000 | 93.984962 93.984962 | 190.00 190.00 | 37.59 37.59
D2 | 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00
D3 | 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00
D4 | 600.000000 600.000000 | 644.468314 644.468314 | 630.00 630.00 | 451.14 451.14
D5 | 200.000000 200.000000 | 214.822771 214.822771 | 230.00 230.00 | 171.86 171.86
金額逐分相同；電量最大差 1.25e-12 kWh。展示 6 位小數，判定用未截短值。
Notes: 案例 V03_OUTAGE_CROSSSITE_5D。第2至3日供應中斷；第4日清償保留的佇列。所有物理進口來自A-grid，依A來源小時電價結算。
完整每日結果包含損耗、庫存變化、服務次數、來源與元件帳本，詳見基準與比對檔。
[Sources]
Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json
Repository docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json; artifacts/verification/actual-V01_SST_3D.json; actual-V02_PCS_AC_EV_4D.json; actual-V03_OUTAGE_CROSSSITE_5D.json
[/Sources]

## Slide 10
V03 的正能源收支包含庫存耗用
完成 10 次服務並不表示期末已回到可持續的起始狀態。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
10
Chart: sessions
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5
Program | 2 | 0 | 0 | 6 | 2
Decimal | 2 | 0 | 0 | 6 | 2
第 4 日集中完成 6 次
最長等待 1,567.5 分鐘
期初庫存 200.0 kWh
期末庫存 87.5 kWh
缺口 112.5 kWh
庫存缺口會阻止投資預測
Notes: 曲線逐日服務數相同，但最長等待1567.5分鐘顯示服務水準可能不足。依本次輸入和假設，期末比期初少112.5kWh，期間能源收支389.41CNY包含庫存耗用，不得外推為穩態利潤。此為刻意設計的邊界案例；並非因盈餘為正即表示通過商業可行性。
[Sources]
Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json
Repository docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json; artifacts/verification/actual-V01_SST_3D.json; actual-V02_PCS_AC_EV_4D.json; actual-V03_OUTAGE_CROSSSITE_5D.json
[/Sources]

## Slide 11
元件帳本能定位損耗，不能重複加總
V02 雙站合計，表中電量顯示 3 位小數；元件自身滿足 E入 = E出 + E損，端點負载另進入全站守恆。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
11
雙站元件 | 輸入 kWh | 輸出 kWh | 損失 kWh
變壓器 | 2,854.279 | 2,797.193 | 57.086
PCS | 877.193 | 842.105 | 35.088
DD／充電端 | 842.105 | 800.000 | 42.105
AC 輔機 | 1,920.000 | 1,920.000 | 0.000
全站：2,854.278554 ＝ 800 ＋ 1,920 ＋ 134.278554 ＋ 0
元件比較最大差 1.25e-12 kWh；內部邊流量合併相抵。端點不可重複算成客戶交付。
Notes: 表中採用獨立全精度值加總並顯示3位小數；各顯示值獨立捨入，守恆判定使用未截短數值。程式逐元件、逐時與獨立基準比較，誤差見verification-report。變壓器損失含 AC 輔機與 EV 兩支路；PCS / DD 只承擔 EV 支路。輸出跨全部節點直接加總會重複計算內部傳遞，不能視為客戶交付。全站順序為電網＝客戶＋輔機＋損耗＋庫存變化。
[Sources]
Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json
Repository docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json; artifacts/verification/actual-V01_SST_3D.json; actual-V02_PCS_AC_EV_4D.json; actual-V03_OUTAGE_CROSSSITE_5D.json
[/Sources]

## Slide 12
金額以每筆結算帳單相加，逐分核對
本表為合成案例的期間能源收支；固定與變動營運成本設 0，CAPEX 未設定。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
12
案例 | 結算收入 CNY 程式 / 獨立 | 電費 CNY 程式 / 獨立 | 收支 CNY 程式 / 獨立 | 庫存判讀
V01 | 480.00 480.00 | 322.26 322.26 | 157.74 157.74 | 能量端點相同
V02 | 680.00 680.00 | 1,569.44 1,569.44 | -889.44 -889.44 | 能量端點相同
V03 | 1,050.00 1,050.00 | 660.59 660.59 | 389.41 389.41 | 缺口 112.5 kWh
V03 電網：A-grid 660.59；B-grid 0。跨站傳輸不另產生外部收入。
先四捨五入總額 ≠ 先逐帳單結算後加總；本版依來源 × 絕對小時結算。
Notes: 逐時收入按交付電量認列；其期間合計與交易結算總額對帳。電網精確未捨入成本V01=322.234156820623、V02=1569.853204439671、V03=660.580021482277；依每來源小時帳單結算後322.26、1569.44、660.59。差額是契約定義的逐帳單捨入，並非計算殘差。負收支是測試對真實成本機制的反映；正收支亦不等於會計淨利或投資報酬。
[Sources]
Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json
Repository docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json; artifacts/verification/actual-V01_SST_3D.json; actual-V02_PCS_AC_EV_4D.json; actual-V03_OUTAGE_CROSSSITE_5D.json
[/Sources]

## Slide 13
接受門檻把浮點誤差與結算錯誤分開
測試是範圍有限的可重現證據；後續改版必須重跑並新增受影響案例。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
13
判定類別 | 接受門檻 | 本輪結果
電量／功率 | ≤ 1e−6 kWh；≤ 1e−6 kW | E 2.96e-12 kWh P 1.42e-14 kW
事件時點與計數 | ≤ 1e−6 分鐘；計數完全相同 | 最大 0 分鐘；計數差 0
已結算金額 | 整分差 = 0 | 全部逐分相同；差 0 分
回歸邊界 | 核心 15＋財務 13＋物理 15 | 43 項回歸通過
補充整合守恆 | 92 設備／96 連線，連續 3 日 | 最大殘差 2.00e−11 kWh 非第 4 個獨立解析案例
3 案共 47,489 項解析比較通過；數值容差不等於現場量測容差。
Notes: 凍結報告 status PASS、failed 0。案件檢查數：8957 / 25431 / 13101。{"reportSHA256":"9eaaac66465b9b0f72710b8393e7148c9fc54fe29564f894c8039de15b8f32e0","fixtureSHA256":"d119bc33a4961afad6d4970e9f0a974f88ae54543cce098379e8d945cad2d209","expectedSHA256":"ea9c02a3d6b9b9a47f955fb707accbef97de7d184820e1d7ab687f1c65be208f","generatedAt":"2026-09-08T03:33:38.201Z","assertions":47489,"tolerance":{"kWh":0.000001,"kW":0.000001,"minutes":0.000001,"count":0,"settledCurrencyCents":0,"currencyBinaryRepresentationNoiseCNY":1e-8,"unroundedAnalyticalCNY":0.000001},"modelSourceManifestSHA256":"141d3ff769965122547d1d835a7b715111a8b257073e6583332d7016b2691b27","codeSHA256":{"packages/contracts/index.ts":"38a85e0f3b2e9a0d63650b907b2167c65c207922c39a765d51f396d888668c37","packages/station-engine/index.ts":"b4cf89167e67aaba3eaf33175c66fa305bb8690d43df7f2178735951847e74a2","packages/electrical-engine/index.ts":"426c53a866bfee997a80b415d8c242ea7d18d9afd3a1bde99e7a7b1ce6eca78d","packages/money/index.ts":"2b1de534011b4b461a276e1ca59661a008c9034d2ae70480c75544cb671b9b29","packages/verification/cases.ts":"f2d0e88204fd460ad87430c6aefe52113893317a6b6461dd01710dfb115ffe59","plugins/equipment/index.ts":"b0881cb32737542a318f549ada2e37eae02b84f625d398372bc48989fa277f72","data/verification/fixtures.json":"d119bc33a4961afad6d4970e9f0a974f88ae54543cce098379e8d945cad2d209"},"runnerSHA256":"909f9a5aa8b43d71b70812fc064fe0224ea25eb37170a59360699fb7d1a44b71","comparisonHistory":{"firstRun":{"reportPath":"/workspace/sites/highway-swap-station-sim/docs/evidence/v0.3.0/first-run-mismatch.json","status":"FAIL","assertions":47033,"passed":46809,"failed":224,"expectedSHA256":"303cb4f81e9cdaa77b72d4319d1f55899b19017ac8a78d697ab30005722514c3","resolution":"C02 clarified delivery-interval revenue and half-open completion counts; transformer input kVA rating maps to output capacity after efficiency. Original mismatch report and snapshots preserved."},"resolvedRun":{"status":"PASS","assertions":47489,"failed":0}},"validatorMutationChecks":[{"label":"physical source meter +1 kWh","reusedCaseId":"V01_SST_3D","mutationPath":"sourceMeters[0].importKWh","original":46.99248120300752,"mutated":47.99248120300752,"expectedStatus":"FAIL","observedStatus":"FAIL","detected":true,"failedAssertions":8,"exampleFailurePaths":["V01_SST_3D.sourceHour[0:A-grid].importKWh","V01_SST_3D.sourceHour[0:A-grid].energyForInvoiceMicroKWh","V01_SST_3D.sourceHour[0:A-grid].costExact","V01_SST_3D.sourceTotal[A-grid].importKWh","V01_SST_3D.sourceTotal[A-grid].costExact","V01_SST_3D.totals.gridCostExact"],"excludedFromMainAssertionCounts":true},{"label":"source-hour invoice +0.01 CNY","reusedCaseId":"V01_SST_3D","mutationPath":"sourceMeters[0].cost","original":23.5,"mutated":23.51,"expectedStatus":"FAIL","observedStatus":"FAIL","detected":true,"failedAssertions":6,"exampleFailurePaths":["V01_SST_3D.hour[0].settledSourceCost","V01_SST_3D.sourceHour[0:A-grid].costSettled","V01_SST_3D.day[0].totals.gridCostSettled","V01_SST_3D.day[0].totals.modeledOperatingContributionSettled","V01_SST_3D.sourceTotal[A-grid].costSettled","V01_SST_3D.totals.sourceCostReconciliation"],"excludedFromMainAssertionCounts":true}]}。比較器另以電表+1kWh及發票+0.01CNY做mutation自驗，均能拒絕錯誤；不納入第三／第四案例或主assertion總數。結算貨幣用整分精確對帳，允許的 CNY 二進位表示雜訊1e-8並非放寬整分門檻。43項回歸＝核心15＋財務13＋物理15。補充3日整合smoke：92設備96連線、購入302933.502211kWh、交付233286.136kWh、初末8208kWh、maxreportedresidual2.00e-11kWh，來源 audit/full-detail-three-day-smoke-report.json。此不是第四個獨立解析案例。
[Sources]
Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json
Repository docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json; artifacts/verification/actual-V01_SST_3D.json; actual-V02_PCS_AC_EV_4D.json; actual-V03_OUTAGE_CROSSSITE_5D.json
[/Sources]

## Slide 14
模型期間貢獻不等於完整投資報酬
期末庫存缺口會阻止投資預測；期末能量相同也不代表存貨成本估值已驗證。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
14
收入與成本的定義
能源收支＝結算收入－電網支付
期間營運貢獻另扣變動成本
與已知的期間固定成本
需同時檢視期初／期末庫存
尚需納入或校準
庫存取得成本及期末估值
稅、折舊、融資與更換支出
實際需求、電價與計費方式
效率、可用率及服務限制
調度可行，不代表全局最優
Notes: 觀測期間營運貢獻＝結算收入−實際電網支付−交付 kWh×其他變動成本−已知每日固定成本×期間天數。當固定每日成本未知，不應回傳完整營運貢獻；CAPEX 或固定成本缺漏亦阻止投資預測。長期成長曲線是代表日與外生假設的投影。
[Sources]
HighwaySwapSim v0.3 / schema 1.3; Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json; docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json.
[/Sources]

## Slide 15
現場驗收先約定量測與誤差規則
以實測建立下一層證據：現場準確性、服務表現與經濟效益。
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
15
驗收項目 | 現場證據 | 事先約定的判定
能源邊界 | 來源電表、設備端電量、 輔機耗電、庫存量測 | 同一量測邊界與時間基準
事件與服務 | 到站、開始／完成、 排隊、停機及恢復紀錄 | 時點誤差及阻擋／暫停行為
帳單與成本 | 實際購售電帳单、 設備費與維護成本 | 計費規則、整分與期間一致
資料品質 | 缺失、異常與量測精度 | 缺值處理與容許誤差 在驗收前共同確認
情境與收益 | 需求、價格、效率及 電池壽命情境 | 報告範圍與敏感度， 不以單一點估計作保證
Notes: 現場容許誤差須根據電表與時間紀錄精度、資料完整性及營運決策用途制定。本報告的數值容差不能直接當作實體設備量測精度。
[Sources]
HighwaySwapSim v0.3 / schema 1.3; Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json; docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json.
ASME, Verification, Validation and Uncertainty Quantification: https://www.asme.org/codes-standards/publications-information/verification-validation-uncertainty (accessed 2026-09-08)
NIST, Summary of Industrial Verification, Validation and Uncertainty Quantification Procedures: https://www.nist.gov/publications/summary-industrial-verification-validation-and-uncertainty-quantification-procedures (accessed 2026-09-08)
NASA-STD-7009, Standard for Models and Simulations: https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-STD-7009 (accessed 2026-09-08)
[/Sources]

## Slide 16
每一項結論都能回到版本與證據
v0.3.0 / schema 1.3 / fixture d119bc33a496 / report 9eaaac66465b
HIGHWAY SWAP SIM / 模型驗證
16
建議報告口徑
在已明定模型、輸入、計價與捨入規則下，
本輪三組多日案例與獨立基準逐項對帳。
結果支持受測案例的計算一致性；
實際站點獲利仍須現場資料與完整成本驗證。
重現資料：完整輸入 / 逐時能源帳本 / 期末庫存 / 獨立對照結果
Notes: 重現請固定程式版本、schema、輸入、期間、捨入規則；保留逐時帳本、期末狀態、程式輸出與獨立結果。任何程式或模型變更後，應重跑相同基準及新增受影響的邊界案例。
[Sources]
HighwaySwapSim v0.3 / schema 1.3; Repository data/verification/fixtures.json; expected-summary.json; corrections.json; docs/evidence/v0.3.0/verification-report.json.
ASME, Verification, Validation and Uncertainty Quantification: https://www.asme.org/codes-standards/publications-information/verification-validation-uncertainty (accessed 2026-09-08)
NIST, Summary of Industrial Verification, Validation and Uncertainty Quantification Procedures: https://www.nist.gov/publications/summary-industrial-verification-validation-and-uncertainty-quantification-procedures (accessed 2026-09-08)
NASA-STD-7009, Standard for Models and Simulations: https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-STD-7009 (accessed 2026-09-08)
[/Sources]